Číslo: 125/2011

Povodňový plán

záchranných prác obce

(Vypracovaný podľa Metodického pokynu ObÚ Martin č. 3/2011)

# Dušan MENICH

Meno a priezvisko, podpis

# starosta obce .............................

Schvaľovacia doložka

| Názov schvaľujúceho orgánu | Číslo písomnosti | Zo dňa | Miesto uloženia |
| --- | --- | --- | --- |

OBSAH

A.  Textová časť

- Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác

- Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami

  - Povodňová komisia obce

  - Krízový štáb obce – zoznam členov, adresy, spôsob vyrozumenia

  - Obvodný úrad Martin  a  Krízový štáb Obvodného úradu Martin

  - Obvodný úrad životného prostredia v Martine

  - Obvodná povodňová komisia územného obvodu Martin

  - Technický štáb Obvodnej povodňovej komisie územného obvodu Martin

  - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine

  - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Martine

  - Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Žilina

- Stupne povodňovej aktivity,  predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva

  - Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie

  - Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a  vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou

  - Stupne povodňovej aktivity – charakteristika

  - Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity

  - Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci

  - Správcovia vodných tokov na území obce

- Povodňové záchranné práce obce

  - Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou

  - Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb

  - Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení

  - Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vod. tokov

  - Postup zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov

  - Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov

  - Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch

  - Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou

  - Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody

- Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác

  - Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných  prác. Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác

  - Zoznam členov obecného hasičského zboru (adresy a telefónne spojenie)

  - Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác

  - Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov

  - Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových záchranných prác

  - Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému

- Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území obce

- Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb

- Zoznam povodňových plánov záchranných prác fyzických osôb – podnikateľov.

- Pomocná dokumentácia a prílohy

  - Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami

  - Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami

  - Prílohy povodňového plánu záchranných prác obce

B.  Grafická časť

Grafická časť plánu záchranných prác obce (vypracovaná na mapách v mierkach 1 : 1 440  resp. 1 : 2 880) obsahuje nasledujúce údaje :

- predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar prevzatých z príslušnej mapy povodňového ohrozenia,

- domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať evakuáciu,

- evakuačné trasy,

- objekty určené na núdzové ubytovanie,

- priestory na umiestnenie zvierat a materiálu,

- priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce,

- lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky,

- poloha vodomerných staníc a vodočetných staníc na vodných tokoch,

- vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí, k priemyselným a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území obce.

###### A. Textová časť

  - Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác

Obec pri zabezpečovaní, riadení a vykonávania povodňových záchranných prác vychádza z komplexných poznatkov o svojom území, zo skúseností z povodní z predchádzajúcich rokov a historických záznamov a poznania (až do vypracovania hraníc inundačného územia, mapy povodňového ohrozenia a rizika) a povodňového plánu záchranných prác.

Základné predpoklady obce k účinnému zabezpečovaniu, riadeniu a vykonávaniu povodňových záchranných prác na povodňou ohrozenom území sú:

- Včasnosť získavania jednotlivých výstrah o rizikách súvisiacich so zrážkami v oblastiach územia obce od SHMÚ cestou Koordinačného strediska IZS.

- Vlastné sledovanie vývoja situácie na vodných tokoch a ich prítokoch, ako i v oblastiach s možnosťou zaplavenia vnútornými vodami.

- Včasnosť získavania informácii od správcov vodných tokov, so zameraním sa na špecifické situácie pri vypúšťaní vody z vodných stavieb.

- Získavanie informácii od občanov o povodňovej situácii v jednotlivých oblastiach obce či už v intraviláne alebo v extraviláne.

- Technická pripravenosť na varovanie obyvateľstva obce dostupnými prostriedkami.

- Organizačná a technická pripravenosť na odstraňovanie prekážok obmedzujúcich
plynulý odtok vody a to vo vytypovaných rizikových miestach (priepusty................) dostupnými technickými prostriedkami nachádzajúcich sa v obci (vecným plnením).

- Pripravenosť na odklonenie prívalových vôd do recipientu (vodný tok alebo vodná plocha, ktorá prijíma vody istého vodohospodárskeho úseku) a k zamedzeniu vtekania vôd do obytných zón obce.

- Aktuálny prehľad o právnických osobách, fyzických osobách – podnikateľoch vlastniacich vhodnú techniku na vykonávanie povodňových záchranných prác.

- Aktuálny prehľad o dostupnosti vhodných vriec na vytváranie protipovodňových valov (správca vodných tokov, správcovia štátnych hmotných rezerv).

- Zriadenie krízového štábu obce z občanov obce so skúsenosťami z riadenia a technickými vedomosťami o opatreniach potrebných na vykonávanie povodňových záchranných prác.

- Pripravenosť na zabezpečenie spojenia s dotknutými orgánmi a osobami, súčinnosť so štátnymi orgánmi a záchrannými zložkami IZS.

Poznámka:

- Pri povodni, ktorá je spôsobená poruchou, alebo haváriou na vodnej stavbe obec pri ochrane života, zdravia, majetku a životného prostredia postupuje podľa samostatného spracovaného plánu evakuácie “Dokumentácia obce k zabezpečeniu, riadeniu  a vykonaniu dlhodobej evakuácie osôb z ohrozeného územia mimoriadnou udalosťou“.

- Počas povodňovej situácie obec vykonáva povodňové záchranné práce a v prípade potreby i povodňové zabezpečovacie práce podľa § 17 ods.3 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z.

  - Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred  povodňami

    - Povodňová komisia obce

Obec nemá zriadenú povodňovú komisiu obce.

Plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie zabezpečuje, podľa § 27 ods. 16 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, krízový štáb obce.

    - Krízový štáb obce

Krízový štáb obce plní úlohy obce aj na úseku ochrany pred povodňami (obec nemá  zriadenú obecnú povodňovú komisiu).

Zoznam členov krízového štábu obce v predpísanom zložení vrátane adresy domov,  a spôsob vyrozumenia  sa nachádza v dokumentácii – štatút krízového štábu obce.

    - Obvodný úrad Martin a Krízový štáb Obvodného úradu Martin

| Sídlo ObÚ (miesto KŠ) | Prednosta ObÚ, vedúci odboru COaKR | Číslo tel. prednostu ObÚ odboru COaKR | E-mail prednostu E-mail COaKR | Číslo faxu prednostu (fax COaKR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Námestie S. H. Vajanského 1 036 01 Martin (III. poschodie ObÚ) | Ing. Marián Ličko Ing. Karol Bayer | 043/4131331 043/4204350 0917115357 043/4131626 0905365257 | prednosta@mt.vs.sk okr@mt.vs.sk | 043/4224781 043/4131626 |

    - Obvodný úrad životného prostredia v Martine

| Sídlo | Prednosta | Číslo telefónu | E-mail | Číslo faxu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Námestie S. H. Vajanského 1 036 01 Martin | Ing. Miroslav Matula | 043/4132275 043/4204451 | matula@mt.ouzp.sk | 043/4131066 |

    - Obvodná povodňová komisia (OPK)

| Funkcia v OPK | Meno, priezvisko Adresa pracoviska | Číslo telefónu | E-mail | Číslo faxu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| predseda (prednosta ObÚ ŽP) | Ing. Miroslav Matula Námestie S. H. Vajanského 1 036 01 Martin | 043/4204446 043/4204451 0907874795 | matula@mt.ouzp.sk | 043/4131066 |
| podpredseda (prednosta ObÚ Martin) | Ing. Marián Ličko Námestie S. H. Vajanského 1 036 01 Martin | 043/4131331 043/4204350 0917115357 | prednosta@mt.vs.sk | 043/4224781 |

    - Technický štáb obvodnej povodňovej komisie (TŠ OPK)

| Funkcia v TŠ OPK | Meno, priezvisko Adresa pracoviska | Číslo telefónu | E-mail | Číslo faxu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| predseda (riaditeľ OR HaZZ MT) | Ing. Peter Podhorský V. Žingora 30 036 01 Martin | 043/4223737 | peter.podhorsky@hazz.minv.sk | 043/4260929 |

    - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine

| Sídlo | Riaditeľ | Číslo telefónu | E-mail | Číslo faxu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Žingora 30 036 01 Martin | Ing. Peter Podhorský | 043/4223737 | peter.podhorsky@hazz.minv.sk | 043/4260929 |

    - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Martine

| Sídlo | Riaditeľ | Číslo telefónu | E-mail | Číslo faxu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komenského 2 036 01 Martin | Mjr.PhDr.Aurel Gonščák | 0961/463100 | aurel.gonscak@minv.sk | 0961/463109 |

    - Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Žilina

| Sídlo | Číslo telefónu | E-mail | Číslo faxu |
| --- | --- | --- | --- |
| Obvodný úrad Žilina Janka Kráľa č. 4 010 40 Žilina | Tiesňové: 112 041/5117 249 | ksizs_zilina@za.vs.sk | 041/5651 438 |

    - Dôležité telefónne čísla a spojenie s inštitúciami, ktoré v súčinnosti plnia úlohy na úseku ochrany pred  povodňami

| Názov organizácie | Funcia | Spojenie |
| --- | --- | --- |
| Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany Správa povodia horného Váhu Ružomberok (Martin) | Dispečing | 044/4328374-6 (Ružomberok) Mobil: 0903529419 (Ružomberok – p. Hok) Mobil: 0903806387 (Martin - p. Kusý) |
| Správa ciest ŽSK – závod Turiec (Martin – T.Teplice) | Dispečing | tel.: 043/4132191, Mobil: 0905214387 (Martin - Ing. Marián Janík) |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. (SPP a.s.) | Poruchová linka | Tel.: 0850 111 727 |
|  | Zákaznícka linka | Tel.: 0850 111 363 |
| Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin | Informátor | 043/4210 111 |
|  | Dispečing (poruchy) | 043/4210 112 fax: 043/4133 685 |
| Stredoslovenská energetika a.s. | Podnikatelia | Tel.: 0850 123 555, Mobil: 0906 252 521, Fax: 041/ 5192 595 podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk |
|  | Domácnosti | Tel.: 0850 111 468, Mobil: 0906 252 525, Fax: 041/5192 595 e-mail: tzc@sse.sk |
| Obecné hasičské zbory |  |  |
| Závodné hasičské zbory a útvary |  |  |
| Poskytovatelia záchrannej zdravotníckej služby |  |  |
| Ostatné právnické a fyzické osoby |  |  |

  - Stupne povodňovej aktivity a predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva

    - Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie

| Názov vodného toku pretekajúceho cez katastrálne územie obce | Správca vodného toku | Poznámka (napr. dĺžka vodného toku v rámci katastra, počet priepustov na vodnom toku, počet prítokov v rámci katastra obce, regulácia v dĺžke a iné) |
| --- | --- | --- |
| Rudňanka | Povodie Váhu | 3 km, 18 mostov a priepustov |
| Froľka | Obec | zberací žľab v dĺžke 350 m |

    - Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou

| Názov vodného toku s vybudovanými vodomernými stanicami a vodočetnými stanicami (Názov vodného toku a názov miesta stanice) | Stupne povodňovej aktivity pri stave (v cm) |
| --- | --- |
|  | II. SPA .............cm III.SPA ...............cm |
|  | II. SPA .............cm III.SPA ...............cm |

Poznámka:

Vodné stavy a prietoky zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity schvaľuje ministerstvo na návrh správcu vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcu drobného vodného toku po prerokovaní s obvodným resp. krajským úradom životného prostredia.

    - Stupne povodňovej aktivity – charakteristika

Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných stavbách. Podľa § 11 zákona č. 7/2010  Z. z. sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom III. SPA charakterizuje najväčšie ohrozenie.

V povodňových plánoch sa stanovujú tri stupne povodňovej aktivity:

- I. stupeň povodňovej aktivity  – nastáva, zaniká.

- II. stupeň povodňovej aktivity – vyhlasuje sa, odvoláva sa.

- III. stupeň povodňovej aktivity – vyhlasuje sa, odvoláva sa.

    - Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity (ďalej len „SPA“)

| I. SPA - nastáva | I. SPA - zaniká |
| --- | --- |
| pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody, spravidla je to stav, keď sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri ohradzovanom vodnom toku, päta hrádze je prienik líca hrádze s terénom a tiež časť hrádze pri tomto prieniku, hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary koryta neohrádzovaného vodného toku, na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických predpovedí a hydrologických predpovedí, pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných vôd. | pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň určenú povodňovým plánom a vtedy, keď má hladina vody klesajúcu tendenciu, na neohrádzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru, pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina vody v priľahlých vodných tokoch nižšia ako hladina vnútorných vôd a vnútorné vody možno odvádzať samospádom. |
| II. SPA – sa vyhlasuje | Kto vyhlasuje II. SPA (len po ObÚ ŽP) |
| pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; na neohrádzovanom vodnom toku, ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu, počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou službou možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov, vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste alebo na priepuste bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody z koryta vodného toku, pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta vodného toku, pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody účinnom prietokovom profile, keď sa predpokladá vyliatie vody z koryta; účinný prietokový profil je časť prietokového profilu, v ktorom prúdi voda v smere odtoku, pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina vnútorných vôd stanovená v manipulačnom poriadku vodnej stavby. | II.SPA vyhlasuje na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu: starosta obce pre územie obce, prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu. |
| II. SPA – sa odvoláva | Kto odvoláva II. SPA |
| vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne, pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd. Po odvolaní III. SPA je vyhlásený až do odvolania II. SPA, počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce. | II.SPA odvoláva na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu: starosta obce pre územie obce, prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu. |
| III. SPA – sa vyhlasuje | Kto vyhlasuje III. SPA (len po ObÚ ŽP) |
| pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne, na neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody, na ohrádzovanom vodnom toku pri nižšom stave, ako je vodný stav určený pre III. stupeň povodňovej aktivity, ak II. stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas alebo ak začne premokať hrádza, prípadne nastanú iné závažné okolnosti, ktoré môžu spôsobiť povodňové škody, vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste alebo priepuste bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody, pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrži, ak je priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo ak sa zátarasa alebo zápcha už začala tvoriť a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody, pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom vodnej stavby, pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity, pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária objektov alebo zariadení vodnej stavby. | III.SPA vyhlasuje na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu: starosta obce pre územie obce, prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu, |
| III. SPA – sa odvoláva | Kto odvoláva III. SPA |
| vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne, pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil III. stupeň povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd. Po odvolaní III. SPA je vyhlásený až do odvolania II. SPA, počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce. | III.SPA odvoláva na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu: starosta obce pre územie obce, prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre územie obvodu. |

Poznámka:

Obec alebo orgán ochrany pred povodňami, ktorý vyhlásil alebo odvolal stupeň povodňovej aktivity, bezodkladne o tom informuje (podľa povodňového plánu) orgány ochrany pred povodňami a orgány štátnej správy, osoby zaradené do ochrany pred povodňami, správcu vodohospodársky významných tokov a dotknutých správcov drobných vodných tokov.

    - Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva

- Informácie o jednotlivých výstrahách a rizikách súvisiacich so zrážkami v oblastiach územia obce obdrží obec od SHMÚ cestou Koordinačného strediska IZS Obvodného úradu Žilina a to prostredníctvom SMS správy. Následne uvedené informácie obec obdrží od Obvodného úradu Martin – telefonicky, mailom resp. faxom.

- V súlade  s § 14 zákona č. 7/2010 Z. z.,  SHMÚ  poskytuje  na  stránke www.shmu.sk  informácie o meteorologickej a o hydrologickej situácii a o ďalšom vývoji situácie.

- Súčasťou hlásnej povodňovej služby pre včasné varovanie obyvateľstva obce je:

- vlastné sledovanie vývoja situácie na vodných tokoch a ich prítokoch, ako i v oblastiach s možnosťou zaplavenia vnútornými vodami v čase intenzív. zrážok,

- včasnosť získavania informácii od správcov vodných tokov, so zameraním sa na špecifické situácie pri vypúšťaní vody z vodných stavieb (v prípade ak sa obec nachádza pod vodnou stavbou),

- získavanie informácii od občanov o povodňovej situácii v jednotlivých oblastiach obce či už v intraviláne, alebo v extraviláne.

- Obec po vyhlásení III. SPA informuje o tejto skutočnosti Koordinačné stredisko IZS Obvodného úradu Žilina (na č. t. 112), orgány ochrany pred povodňami a ostatné orgány podľa § 26 ods.3 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z.

- Technická pripravenosť na varovanie obyvateľstva obce:

- Na základe informácií od SHMÚ a  celkového vývoja meteorologickej a hydrologickej situácie v katastri obce, obec varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom vzniku alebo pri vzniku povodne v mieste nebezpečenstva povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany pred povodňami a dotknuté právnické osoby na vývoj povodňovej situácie a zasiela priebežné správy o povodňovej situácii (v rozsahu §1 vyhlášky MŽP SR č. 252/2010 Z. z.).

- Varovanie obyvateľstva obec zabezpečuje prostredníctvom varovných signálov s využitím varovných prostriedkov (siréna) a prostriedkov vyrozumenia (rozhlas).

- Vyrozumievané obce smerom po prúde vodného toku o nebezpečenstve vzniku povodne

| Názov obce | Starosta obce (zástupca) | Spojenie | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Budiš | Svetozár Ďurica | 043/4962620, 0918904740 |  |
| Kaľamenová | Martina Čičmancová | 043/4962636, 0917815856 |  |

- Hliadková služba obce k sledovaniu vývoja situácie pri povodni (II. SPA a III. SPA)

| Názov vodného toku | Určené stanovište | Meno člena hliadky | Adresa | Spojenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rudňanka | Obecný úrad | Ján Páleš | Rudno 40 | 0908530021 |

    - Správcovia vodných tokov na území obce

| Názov správcu vodných tokov | Adresa | Kontaktná osoba (Číslo telefónu) | E-mail | Číslo faxu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Povodie Váhu | Ružomberok,Martin | p. Hok 0903529419 p. Kusý 0903806387 |  |  |

  - Povodňové záchranné práce obce

    - Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou

Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou obec zabezpečuje varovacími a vyrozumievacími prostriedkami (elektronickou sirénou alebo bezdrôtovým rozhlasom) s nasledovnými varovnými signálmi:

- "OHROZENIE  VODOU"  -  šesťminútovým  stálym  tónom  sirény  pri ohrození ničivými účinkami vody.

- "KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania pri konci ohrozenia alebo pôsobenia následkov mimoriadnej  udalosti.

Upozornenie:

Varovný signál "OHROZENIE VODOU" a signál "KONIEC OHROZENIA" obec následne dopĺňa hovorenou informáciou prostredníctvom miestneho rozhlasu.

    - Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb.

- Obec podľa § 3 ods. 4. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo materiálnu pomoc.

Za týmto účelom má obec vytypované nasledovné miesta náhradného ubytovania:

| P. č. | Názov objektu náhradného ubytovania | Adresa objektu | Počet lôžok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kultúrny dom | Rudno č. 94 |  |
| 2. | Komunitné centrum | Rudno č. 45 |  |

- Núdzové zásobovanie (poskytnutie stravy alebo materiálnej pomoci) pre povodňou postihnutých obyvateľov obce bude obec riešiť podľa priebehu povodne v katastri obce a to v súčinnosti s obvodnou povodňovou komisiou.

- Pri poklese výdatnosti na skupinových alebo významných vodovodoch pod priemernú dennú spotrebu vody alebo pri znehodnotení vody v studniach spôsobenú povodňovou situáciou obec vykoná nasledovné opatrenia:

  - vydá zákaz na používanie pitnej vody z verejného vodovodu na čistenie a umývanie motorových vozidiel a iných dopravných a mechanizačných prostriedkov, zároveň obmedzí dodávku pitnej vody na účely, pre ktoré nie je použitie pitnej vody bezpodmienečne potrebné.

  - zabezpečí rozvoz pitnej vody v situácii odstavenia dodávky pitnej vody z verejných vodovodov a po kontaminácii studní.

  - Pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou bude obec postupovať podľa údajov vyplývajúcich z dokumentácie „Núdzového zásobovania pitnou vodou č.p.:...............“ a podľa pokynov vydaných orgánmi štátnej správy a dodávateľských organizácii.

    - Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení.

Pri povodni, ktorá bola spôsobená poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe (sú vypracované hydrotechnické výpočty pre prielomovú vlnu) zabezpečenie a vykonanie evakuácie vrátane evakuačných opatrení obec vykonáva podľa samostatného plánu evakuácie.

Poznámka:

V súvislosti s prívalovým charakterom priebehu povodňovej situácie v katastri obce budú prijímané opatrenia podľa vzniknutej povodňovej situácie.

    - Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných  tokov

Obec v súčinnosti s občanmi obce a členmi záchranných jednotiek obce vykonáva od času nebezpečenstva povodne, zvýšený dohľad nad kritickými úsekmi vodných tokov, za účelom okamžitého odstraňovania naplavenín a vznikajúcich zátarás a zápchy (uvolňovanie prietokových profilov pod mostmi, priepustmi a lávkami, uvolňovanie ľadových zátarás, priplavených predmetov a pod.).

Kritické miesta a úseky vodného toku

| P. č. | Vodný tok | Kritický úsek - miesto (mosty, lávky) | Opatrenie k zabezpečeniu prietočnosti profilu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rudňanka | Most cez št.cestu II/519 |  |

    - Postup zabezpečenia dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu resp. zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov.

Opatrenia budú vykonávané v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Martin a Regionálnou veterinárnou a potravinárskou správou Martin.

- Postup asanácie vodných zdrojov:

  - mechanické vyčistenie studne a jej okolia od naplavenín,

  - čerpanie obsahu studne až do odstránenia zákalu,

  - plášť studne vytrieť roztokom dezinfekčného prostriedku (2 % roztok Chlóramínu B, 5-25% roztok SAVO),

  - dezinfekcia vodného zdroja: Chlóramínom B v dávke 15-20 g/m3 vodného stĺpca, (nechať 24hodín pôsobiť), SAVO v dávke 9 ml/objem vnútrajška uzáveru klobúčika fľaše/na 1 m3 vody vodného stĺpca (vypočítané množstvo dezinfekčného prostriedku rozriediť asi v 8 l vody a potom roztokom skropiť hladinu zdroja, nechať pôsobiť niekoľko hodín). Po poklese koncentrácie zbytkového chlóru vo vode na hodnotu 0.3 mg Cl2/l-1 používať na pitné účely, resp. povoliť odber vody,

  - asanácia domácich vodárničiek a vnútorných rozvodov pitnej vody - voda zo zdroja, ktorý bol vydenzifikovaný vyššie uvedeným spôsobom sa po uplynutí určeného času prečerpá cez celý vodný systém až do poklesnutia koncentrácie zostatkového chlóru na hodnotu 0,3 mg Cl2/l-1. Potom je možné celý systém dať do užívania pri zabezpečení dochlórovania na koncentráciu 0,3 mg Cl2/l-1,

  - asanácia verejných vodovodov pri haváriách - potrubie sa musí prepláchnuť za účelom odstránenia fyzikálneho znečistenia (dovtedy, kým neprestane tiecť kalná voda). Preplachovanie sa vykoná odpustením na kalozvodoch alebo na hydrantoch v koncových častiach rozvodového systému. Potom sa potrubie naplní vodou,  prechlórovanou na koncentráciu väčšiu ako 0,5 mg Cl2/l-1 a nechá sa bez odberu pôsobiť najmenej 6 hodín. Po 6 hodinách sa vykoná odpustenie dezinfekčného roztoku cez vodovodné výtoky na spotrebiskách až do ustálenia koncentrácie chlóru na hodnotu 0,3 mg Cl2/l-1 a na tejto koncentrácii sa hodnota koncentrácie udržiava po dobu najmenej ďalších 5 dní.

Postup asanácie verejných vodovodov sa vykonáva aj podľa osobitných opatrení prevádzkovateľa, vypracovaných pre prevádzku vodovodu za mimoriadnych udalostí a pri haváriách. V tomto prípade opatrenia musí odsúhlasiť orgán na ochranu zdravia. Počas asanácie treba v infiltračnej oblasti likvidovať všetky zdroje znečistenia a vykonať  dôsledné vyčistenie a účinnú dezinfekciu vodovodných objektov. Spôsob asanácie pri kontaminácii vody chemickými látkami závisí od charakteru znečistenia.

Upozornenie:

O prípustnosti použitia vody na pitné účely po vykonanej asanácii rozhoduje orgán na ochranu zdravia na základe laboratórneho overenia jej akosti.

- Ostatné druhy a typy asanácií:

  - Asanácia uhynutých zvierat.

  - Asanácia skladov požívatín, závodov hromadného stravovania, potravinárske závody.

  - Asanácia bytov a ich príslušenstva.

  - Asanácia škôl, zdravotníckych zariadení a ostatnej vybavenosti.

  - Asanácia terénu v extraviláne.

- Postupnosť pri realizácii ostaných druhov asanácii:

  - Uhynuté zvieratá podľa usmernenia okresnej veterinárnej správy sa odvezú na spracovanie do kafilérie.

  - Priestory objektov mechanicky vyčistiť od znečistenia, anorganického i organického rozkladu, po umytí priestorov možno pristúpiť k priestorovej dezinfekcii.

  - V objektoch potravinárskych, školských, zdravotníckych zariadení a bytového fondu je potrebné zabezpečiť po mechanickej očiste a umytí aj vybielením roztokom chlórového vápna (Príprava roztoku z chlórového vápna = na 1 liter vody požiť 20 dkg chlórového vápna t.j. do obsahu 10 l je potrebné rozpustiť 2 kg vápna).

  - Priestorovú dezinfekciu podláh, dvier a ostatných zariaďovacích predmetov vykonať 2-3% roztokom chlóramínu B, nechať pôsobiť do zaschnutia. Po vykonanej dezinfekcii predmety umyť čistou vodou.

  - Pozostatky po odpadoch v zaplavených oblastiach obcí a miest (smetiská, hnojiská žumpy a pod.) podľa miestnej situácie a možného pôsobenia v prostredí sa dezinfikujú posypaním chlórovým vápnom. Obsah žúmp a čistiacich zariadení je potrebné pred dezinfekciou odčerpať a vyviesť na ČOV. V prípade že priestory boli zaplavené splaškami, alebo v okruhu evidovaných bacilonosičov ohrozené patogénnymi zárodkami je žiadúce vykonať dezinfekciu rozprášením chlórového vápna na vlhký podklad alebo vo forme vyššie popísaného roztoku.

Upozornenie:

Pri všetkých asanačných a dezinfekčných prácach je potrebné dodržiavať základné zásady ochrany zdravia, tzv. používať ochranné prostriedky (gumové rukavice, gumový plášť, vhodnú obuv a pod).

    - Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov

      - Rozvodné siete a vedenia (ropovod, plynovod, veľmi vysoké napätia - VVN)

| P. č. | Typ rozvodnej siete | Trasa | Ohrozené miesto |
| --- | --- | --- | --- |

      - Zariadenia rozvodných sietí (prevádzkové a vymenikové stanice, transformátory)

| P. č. | Typ zariadenia | Miesto umiestnenia | Ohrozené miesto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transformátor | pri Komunitnom centre | stred obce |
| 2. | Transformátor | pri Obecnom úrade | stred obce |
| 3. | Transformátor | pri asfaltovom ihrisku | dolný koniec obce |

    - Spôsob organizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch

V katastri obce sa predpokladajú len povodne následkom náhlych klimatických zmien. Pravidelné a predvídateľné povodne sa v katastri obce nevyskytujú. Organizovanie predčasného zberu úrody sa z časového dôvodu nepredpokladá.

    - Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou

| P. č. | Názov stavby | Adresa - umiestnenie | Počet osôb |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodinný dom a hosp. budovy | Radomír Páleš, č. 66 | 2 |
| 2. | Rodinný dom a hospod. budovy | Anna Menichová č. 67 | 1 |
| 3. | Rodinný dom a hospod. budovy | Vladimír Menich č. 68 | 2 |
| 4. | Rodinný dom a hospod. budovy | Ľudovít Klein č.69 | 2 |
| 5. | Rodinný dom a hospod. budovy | Jozef Zaťkovský č. 72 | 6 |
| 6. | Rodinný dom a hospod. budovy | Milutín Gíreth, č.79 | 2 |
| 7. | Rodinný dom a hospod. budovy | Jana Virteľová, 80 | 3 |
| 8. | Rodinný dom a hospod. budovy | Zuzana Vandlíková, č. 84 | 2 |
| 9. | Rodinný doma hospod, budovy | Ján Švindutka č. 86 | 3 |
| 10. | Rodinný dom a hospod. budovy | Monika Hanusová, č.87 | neobývaný |
| 11. | Rodinný dom a hospod. budovy | Lýdia Kvapilová, č. 81 | neobývaný |
| 12. | Rodinný dom a hospod. budovy | Anna Rakšániová č. 88 | neobývaný |

  - Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác

Obec počas povodňovej situácie nasadzuje na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami vlastné sily a prostriedky (záchranné jednotky zriadené obcou, právnické a fyzické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce)

Obec počas povodňovej situácie vyžaduje od právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a ostatných fyzických osôb osobnú pomoc na plnení úloh pri ochrane pred povodňami a ukladá uvedeným osobám povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas povodňovej situácie.

Obec v súčinnosti s Obvodnou povodňovou komisiou rieši nasadenie síl a prostriedkov Základných zložiek IZS a vyžaduje od správcu vodných tokov materiálne a technické prostriedky na zvládnutie opatrení.

Uvedené činnosti obec vykonáva v čase a situácii tak, aby boli v maximálne možnej  miere vykonané úkony záchranných a zabezpečovacích prác.

- Zoznam dopravných prostriedkov a mechanizmov právnických osôb (PO) a fyzických   osôb – podnikateľov (FO-P) určených na výkon povodňových záchranných prác

| Názov určenej PO a FO-P (poskytovateľa) | Druh prostriedku | Kontaktná osoba určenej PO a FO-P | Spojenie (telefón, fax, e-mail) |
| --- | --- | --- | --- |
| PD Turiec- Dubové | bager | Ing.Dušan Kmeť | 0905258620 |
|  | traktor | Ing. Dušan Kmeť | 043/4921054-56 |
| NATE-Rudno | traktor | Ivan Lichner | 0905915561, 043/4962317 |

- Zoznam členov obecného hasičského zboru

| Meno a priezvisko | Adresa | Pracovisko | Telefón |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | na byt | na pracovisko |
| Ján Petrovič | Rudno č. 63 |  |  |  |
| Peter Petrovič | Rudno č.63 |  |  |  |
| Ľubo Švindutka | Rudno č. 53 |  |  |  |
| Zdenko Fóbel | Rudno č. 101 |  |  |  |
| Bernard Vríčan | Rudno č. 14 |  |  |  |
| Miroslav Kubík | Rudno č. 98 |  |  |  |
| Ján Klein | Rudno č. 24 |  |  |  |
| Michal Menich | Rudno č. 5 |  |  |  |
| Branislav Kubík | Rudno č. 111 |  |  |  |
| Vladimír Petráš | Rudno č. 23 |  |  |  |

- Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác

| P. č. | Názov techniky - materiálu | Počet | Miesto uloženia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CASS 25 | 1 | Požiarna zbrojnica |
| 2. | PPS- 12 | 1 | Požiarna zbrojnica |
| 3. | PPS - 08 | 1 | Požiarna zbrojnica |
| 4. | Prívesný výsuvný rebrík | 1 | Požiarna zbrojnica |

- Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov

| P. č. | Názov dezinfekčnej látky | Množstvo | Miesto uloženia |
| --- | --- | --- | --- |

- Zoznam členov pracovných čiat obce (záchranná jednotka) a pracovných čiat právnických osôb vyčlenených na výkon povodňových záchranných prác

| Meno a priezvisko | Adresa | Pracovisko | Telefón |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | na byt | na pracovisko |
| Ivan Junaska | Rudno č.65 |  |  |  |
| Ľudovít Klein | Rudno č. 69 |  |  |  |
| Jozef Zaťkovský | Rudno č.72 |  |  |  |
| Jozef Zaťkovský, | Rudno č. 72 |  |  |  |
| Miroslav Vandlík | Rudno č. 76 |  |  |  |
| Ján Virteľ | Rudno č.80 |  |  |  |
| Jozef Ličko | Rudno č. 109 |  |  |  |
| Ján Švindutka | Rudno č. 86 |  |  |  |
| Ľubomír Klein | Rudno č.20 |  |  |  |
| Miroslav Očkaj | Rudno č. 52 |  |  |  |
| Anton Lúčan | Rudno č. 98 |  |  |  |

- Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému

Pri obzvlášť komplikovanej situácii, keď miestne sily a prostriedky nepostačujú na zvládnutie vzniknutej povodňovej situácie, je možné prostredníctvom Obvodnej povodňovej komisie Martin alebo prostredníctvom Koordinačného strediska IZS v Žiline požadovať poskytnutie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.

  - Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na území obce

Obec ukladá „Všeobecne záväzným nariadením obce“ povinnosť vypracovať a aktualizovať „Povodňový plán záchranných prác“ právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou alebo sa nachádza v pásme ohrozenia vodného toku.

- Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb

| Názov právnickej osoby | Adresa | Spojenie (telefón, fax, e-mail) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |

- Zoznam povodňových plánov záchranných prác fyzických osôb – podnikateľov

| Názov fyzickej osoby - podnikateľa | Adresa | Spojenie (telefón, fax, e-mail) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |

  - Pomocná dokumentácia  a  prílohy

- Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami

- Zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

- Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby

- Vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd

- Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach

- Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania

- Vzory príkazov a dokumentov potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami

- Príkaz obce na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác (Príloha č.1)

- Príkaz obce na vykonanie povodňových záchranných prác (Príloha č.2)

- Vyhlásenia a odvolania II. a III. stupňa povodňovej aktivity (Príloha č.3)

- Priebežná správa o povodňovej situácii v obci (Príloha č.4)

- Súhrnná správa o povodňovej situácii v obci (Príloha č.5)

- Ostatné vzory sú súčasťou jednotlivých vyhlášok MŽP SR a MV SR.

- Prílohy povodňového plánu záchranných prác obce

- Tabuľky, prehľady, schémy, zoznamy, databázy potrebné na doplnenie plánu

Príloha č. 1

OBEC   RUDNO

P R Í K A Z   O B C E

zo dňa ........................

na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác.

Na základe § 26 ods. 6 a § 17 ods. 3 písm. e) zákona  NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a ako i v súvislosti s vyhlásením stupňov povodňovej aktivity pre územie obce v súvislosti s povodňovou situáciou na vodných tokoch

.......................................................................................................................................................

vydávam príkaz

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (na základe obcou spracovanej a zaslanej objednávky) k vykonaniu nasledovných povodňových zabezpečovacích prác v súčinnosti so správcom vodných tokov na vodných tokoch v katastri obce:

- odstraňovať prekážky obmedzujúce plynulý odtok vody,

- zabezpečovať ochranu koryta vodného toku pred poškodzovaním vodným prúdom a predmetmi unášanými vodou a to zavážaním lomovým kameňom a iným vhodným materiálom,

- sprietočniť zanesené korytá vodných tokov vyčistením a odvezením nánosov na riadenú skládku,

- odstrániť kríky z brehov korýt riek ako prekážku plynulého odtoku vody za účelom sprietočnenia vodných tokov.

Riadenie povodňových zabezpečovacích prác bude vykonávať povodňová komisia obce. Objednávky na vykonanie zemných prác a služieb dodávateľsky od právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, nákup materiálu a iné požiadavky súvisiace s nákladmi na vykonávanie povodňových zabezpečovacích  prác bude vydávať starosta obce osobne.

V prípade, ak nebude obec schopná vykonať opatrenia k zabezpečeniu ochrany pred povodňami vlastným riadením, požiadať obvodnú povodňovú komisiu o pomoc.

Pri nasadení síl a prostriedkov bude obec postupovať v zmysle platnej právnej úpravy a povodňového plánu  obce počas III. a II. stupňa povodňovej aktivity.

Obec v súlade s platnou právnou úpravou overí náklady na zabezpečovacie práce a predpísanou formou ich predloží na príslušný štátny orgán.

V  ................................., dňa ...............................

..................................................................

starosta obce

Príloha č. 2

OBEC   RUDNO

P R Í K A Z  O B C E

zo dňa ........................

na vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami

a na vykonanie povodňových záchranných prác.

Na základe § 26 ods. 3  písm. b) zákona  NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, ako i v súvislosti s vyhlásením stupňov povodňovej aktivity na vodných tokoch

.......................................................................................................................................................

a vnútornými vodami z intenzívnej zrážkovej činnosti na území intravilánu obce

vydávam príkaz

k vykonaniu nasledovných povodňových záchranných prác v katastri obce: ....................................

(vyšpecifikovať podľa § 18 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z. z.)

(ochrana životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia, provizórne dopravné sprístupnenie oblastí, ochrana rozvodov pitnej vody, odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií a ostatné práce na základe vystavenej objednávky obcou ku záchrane života, zdravia a majetku)

Riadenie povodňových záchranných prác bude vykonávať povodňová komisia obce. Povolenia k použitiu obecnej techniky, objednávky na vykonanie zemných prác a služieb dodávateľsky od právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, nákup materiálu a iné požiadavky súvisiace s nákladmi na vykonávanie povodňových záchranných prác bude starosta obce vydávať osobne.

V prípade, ak nebude obec schopná vykonať opatrenia k zabezpečeniu ochrany pred povodňami vlastnými silami a prostriedkami, požiadať obvodnú povodňovú komisiu o pomoc.

V prípade nasadenia síl a prostriedkov bude obec postupovať v zmysle platnej legislatívy a povodňového plánu záchranných prác obce počas trvania povodňovej situácie.

Varovanie a vyrozumenie ohrozeného obyvateľstva riešiť dostupnými prostriedkami varovania a vyrozumenia v obci.

Obec vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia.

Pracovisko povodňovej komisie obce bude na obecnom úrade.

V .......................... dňa .........................

..................................................................

starosta obce

Príloha č. 3/a

OBEC  RUDNO

# V Y H L Á S E N I E

II.  (III.) stupňa povodňovej aktivity

na základe § 26 ods. 3  písm. b) zákona  NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,

obec   v y h l a s u j e

dňa ................. o ................ h

II.  (III.)  stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku (v lokalite):

.......................................................................................................................................................

Opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany pred povodňami a na vykonanie záchranných prác vykonať v súlade s povodňovým plánom obce.

V ................................. dňa ...............................

...................................................

starosta obce

Príloha č. 3/b

OBEC  RUDNO

# O D V O L A N I E

II.  (III.) stupňa povodňovej aktivity

na základe 26 ods. 3  písm. b) zákona  NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,

obec   o d v o l á v a

dňa ................. o ................ h

II.  (III.)  stupeň povodňovej aktivity  na vodnom toku (v lokalite):

.......................................................................................................................................................

Ďalšie činnosti na území katastra obce budú vykonávané podľa pokynov starostu obce.

V ................................. dňa ...............................

...................................................

starosta obce

Príloha č. 4

PRIEBEŽNÁ SPRÁVA O POVODŇOVEJ SITUÁCII

v obci  RUDNO

dňa ............ k ....... (00:00) hod.

Poznámka

    - Správa sa podáva počas III. SPA denne so stavom k 06,00 hod. a  k 18,00 hod. o vykonaných opatreniach ostatných 12 hodín, predkladá sa ObÚ a ObÚŽP do 07,00 hod. a do 19,00 hod. elektronickou poštou, faxom alebo osobne.

Súčasťou správy sú vyplnené tabuľky Prílohy č. 2 k vyhláške č. 252/2010 Z. z.

    - Správa sa podáva počas mimoriadnej situácie denne so stavom k 06,00 hod. a  k 18,00 hod. o vykonaných opatreniach ostatných 12 hodín, predkladá sa ObÚ do 07,00 hod. a do 19,00 hod. elektronickou poštou, faxom alebo osobne.

Súčasťou správy sú vyplnené tabuľky Prílohy č. 2 k vyhláške č. 252/2010 Z. z.

Priebežná správa o povodňovej situácii - textová časť

Opis aktuálnej situácie a vývoja situácie

Po extrémnych zrážkach bola v obci zvýšená hladina nasledovných vodných tokov ...................................................  a týchto lokalít katastra obce ...................................................

K zaplaveniu územia došlo dňa .............. o .............. h. V čase o ...........h došlo k ustáleniu hladín týchto tokov a pomaly sa dostáva situácia do normálu. Počas povodňovej situácie došlo napr. k upchaniu priepustov pod mostnými objektmi, k zaplaveniu obytných zón obce, pastvín ................. . Vplyvom záplavovej vlny došlo k poškodeniu  súkromného a obecného majetku. Hlavne boli poškodené napr. miestne komunikácie, regulácia vodných tokov, odtokové kanále .................................... .

Prehľad vykonaných opatrení

Boli prečistené priepusty, pri odčerpávaní vody boli použité čerpadla OR HaZZ resp. čerpadlá od ..................................... Ďalšia techniky bola využitá na napr. odstraňovanie naplavenín, odstraňovanie stromov, dovoz lomového kameňa.............................. Boli realizované zemné práce na odvodnenie, zasýpali sa odtrhnuté brehové časti ................... Technika bola nasadená vlastná, správcu vodných tokov, HaZZ a na základe vecného plnenia (objednávky obce).

Problémy pri vykonávaní záchranných prác, opatrenia na odstránenie nedostatkov

Riešenie nedostatku vlastnej techniky vecným plnením od právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov. Okamžite zvýšenie hladiny tokov zabraňovalo riešiť aktívne povodňovú situáciu z hľadiska prístupnosti v teréne. ............................

Požiadavky vo vzťahu k riešeniu aktuálnej povodňovej situácii

Požiadavka na správcu tokov t.j. Povodie Váhu a Štátne Lesy na dodávku techniky pre tento účel.   ............................

Informácie o úmrtiach, úrazoch alebo haváriách na infraštruktúre

Úmrtia a úrazy neboli žiadne. Havárie na obecnej infraštruktúre - rozhlas, káblová televízia, miestna kanalizácia, miestne komunikácie, športové plochy a ihriská, mosty a priepusty .................................

Priebežná správa o povodňovej situácii - tabuľková časť

Tabuľka 1

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity +)

| Čiastkové povodie | Vodný tok, vodná stavba | Povodňový úsek | Okres/ kraj ++) | Stupeň povodňovej aktivity | Vyhlásený | Odvolaný |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | dňa | hod. | kým | dňa | hod. |

Poznámka:

( )  Údaje sa do tabuľky zapisujú chronologicky podľa času vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity, keď sa zmení vyhlásený stupeň povodňovej aktivity, údaj sa zapíše do nasledujúceho riadka pod prvé vyhlásenie stupňa  povodňovej aktivity alebo do riadka pod záznamom o predchádzajúcej zmene vyhlásenia SPA.

(( ) Na označenie okresu a kraja sa používa prvá dvojica písmen evidenčného čísla vozidla označujúca okres, v ktorom je  vozidlo evidované.

Tabuľka 2

Vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie +)

| Územie | Mimoriadna situácia |
| --- | --- |
|  | vyhlásená | odvolaná |
|  | dňa | hod. | kým | dňa | hod. |

Poznámka:

( ) Tabuľka sa zaraďuje

- do priebežnej správy od vyhlásenia mimoriadnej situácie do času odvolania III. SPA.

- do súhrnnej správy vtedy, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia.

Tabuľka 3

Prehľad pracovných síl počas povodne na území obce Rudno

počas, dátum_________ a čas________ ++)

| Pracovné sily | Počet osôb |
| --- | --- |
| Fyzické soby |  |
| Zamestnanci orgánov ochrany pred povodňami |  |
| Členovia povodňových komisií |  |
| Členovia krízových štábov |  |
| Príslušníci Hasičského a záchranného zboru |  |
| Príslušníci ostatných hasičských jednotiek |  |
| Príslušníci Policajného zboru |  |
| Príslušníci ostatných zložiek integrovaného záchranného systému |  |
| Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky |  |
| Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné práce |  |
| Iné pracovné sily |  |
| Spolu |  |

Poznámka:

( )   Názov obce, obvodu alebo kraja.

(( ) V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7.

Tabuľka 4

# Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou

Obec RUDNO   počas _____________++)

| Druh strojov a zariadení | Počet |
| --- | --- |

Poznámka:

( )   Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.

(()  V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a čas podľa § 1 ods. 7.

Tabuľka 5

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou

Obec Rudno  počas _______________++)

| Druh materiálu | Merná jednotka | Množstvo |
| --- | --- | --- |

Poznámka:

( )    Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.

(( )    V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a čas podľa § 1 ods. 7.

Tabuľka 6

# Povodňou postihnuté obce na území

_______________________________+) počas _______________++)

| Názov obce | Rozsah zaplaveného územia (ha) |
| --- | --- |
|  | Intravilán | Poľnohospodárska pôda | Lesná pôda | Spolu |
| Spolu |  |  |  |  |

Poznámka:

( )    Názov obvodu alebo kraja.

(( )   V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7.

Tabuľka 7

Následky spôsobené povodňou na území obce RUDNO

dňa: __________ so stavom k ______ hodine

počas____________++)

| Následky spôsobené povodňou |  | Počet alebo dĺžka |
| --- | --- | --- |
| Postihnutí obyvatelia | celkom |  |
| z toho | osoby bez prístrešia | celkom |  |
|  |  | z toho deti |  |
|  | evakuované osoby |  |
|  | zachránené osoby |  |
|  | zranené osoby |  |
|  | usmrtené osoby |  |
|  | nezvestné osoby |  |
| Zaplavené bytové budovy | celkom |  |
| z toho | bytové domy |  |
|  | rodinné domy |  |
|  | ostatné budovy na bývanie |  |
| Zaplavené nebytové budovy | celkom |  |
| z toho | priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá |  |
|  | poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale |  |
|  | kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami |  |
|  | nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia |  |
|  | ostatné nebytové budovy |  |
| Poškodené inžinierske stavby | celkom |  |
| z toho | železničné, lanové a iné dráhy |  |
|  | diaľnice a rýchlostné komunikácie (m) |  |
|  | cesty I. triedy (m) |  |
|  | cesty II. triedy a cesty III. triedy (m) |  |
|  | miestne a účelové komunikácie (m) |  |
|  | lesná dopravná sieť (m) |  |
|  | chodníky (m) |  |
|  | mosty |  |
|  | diaľkové ropovody a plynovody |  |
|  | miestne rozvody plynu |  |
|  | diaľkové a miestne rozvody vody |  |
|  | diaľkové a miestne rozvody pary |  |
|  | vodné zdroje a úpravne vody |  |
|  | kanalizácie a čistiarne odpadových vôd |  |
|  | diaľkové a miestne rozvody elektriny |  |
|  | lesné sklady |  |
|  | ostatné inžinierske stavby |  |
| Evakuované hospodárske zvieratá |  |
| Evakuovaná hydina a drobné zvieratá |  |
| Uhynuté hospodárske zvieratá |  |
| Uhynutá hydina a drobné zvieratá |  |
| Hmotnosť evakuovaného materiálu (t) |  |
| Zaplavené dopravné prostriedky |  |
| Odplavené drevo |  |

Poznámka:

( )    Názov obce.

(( )   V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7.

Dňa: .....................	Vypracoval: ...................................	Schválil: ..............................................

Príloha č. 5

Súhrnná správa

o priebehu povodní, ich následkoch a opatreniach

v obci: RUDNO   sídlo: RUDNO          IČO: 00316873  DIČ: 2020594950

Bankové spojenie:Prima banka, Martin, číslo účtu: 2405150006/5600

Vymedzená:  dňom vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity .............................................

a dňom odvolania II. stupňa povodňovej aktivity ...........................................

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

dňom vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity ...........................................

a dňom odvolania II. stupňa povodňovej aktivity ...........................................

Poznámka:

Predkladá sa ObÚ ŽP a ObÚ do 20 pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity v písomnej podobe. Súčasťou správy sú vyplnené tabuľky Prílohy č. 2 k vyhláške č. 252/2010 Z. z.

súhrnná správa  -  textová časť

- Podľa § 2 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 252/2010 Z. z.

- Opis priebehu povodne

- Opis vykonaných opatrení na ochranu pre povodňami

- Opis problémov a nedostatkov zistených počas vykonávania opatrení na ochranu pred povodňami

- Informácie o úrazoch alebo haváriách

- Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane pred povodňami, ktorých realizácia

  - je v kompetencii obce

  - vyžaduje spoluprácu orgánov ochrany pred povodňami

- Podľa § 2 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 252/2010 Z. z.

Obec v súhrnnej správe uvedie celkové údaje za územie obce, vrátane údajov poskytnutých právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorí vykonávali povodňové záchranné práce podľa „Povodňových plánov záchranných prác obce“

súhrnná správa  -  tabuľková časť

(podľa Prílohy č. 2 k vyhláške č. 252/2010 Z. z)

Tabuľka 1

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity +)

| Čiastkové povodie | Vodný tok, vodná stavba | Povodňový úsek | Okres/ kraj ++) | Stupeň povodňovej aktivity | Vyhlásený | Odvolaný |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | dňa | hod. | kým | dňa | hod. |

Poznámka:

( )  Údaje sa do tabuľky zapisujú chronologicky podľa času vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity, keď sa zmení vyhlásený stupeň povodňovej aktivity, údaj sa zapíše do nasledujúceho riadka pod prvé vyhlásenie stupňa  povodňovej aktivity alebo do riadka pod záznamom o predchádzajúcej zmene vyhlásenia SPA.

(( ) Na označenie okresu a kraja sa používa prvá dvojica písmen evidenčného čísla vozidla označujúca okres, v ktorom je  vozidlo evidované.

Tabuľka 2

Vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie +)

| Územie | Mimoriadna situácia |
| --- | --- |
|  | vyhlásená | odvolaná |
|  | dňa | hod. | kým | dňa | hod. |

Poznámka:

( ) Tabuľka sa zaraďuje

- do priebežnej správy od vyhlásenia mimoriadnej situácie do času odvolania III. SPA.

- do súhrnnej správy vtedy, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia.

Tabuľka 3

Prehľad pracovných síl počas povodne na území _____________+)

počas, dátum_________ a čas________ ++)

| Pracovné sily | Počet osôb |
| --- | --- |
| Fyzické soby |  |
| Zamestnanci orgánov ochrany pred povodňami |  |
| Členovia povodňových komisií |  |
| Členovia krízových štábov |  |
| Príslušníci Hasičského a záchranného zboru |  |
| Príslušníci ostatných hasičských jednotiek |  |
| Príslušníci Policajného zboru |  |
| Príslušníci ostatných zložiek integrovaného záchranného systému |  |
| Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky |  |
| Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné práce |  |
| Iné pracovné sily |  |
| Spolu |  |

Poznámka:

( )   Názov obce, obvodu alebo kraja.

(( ) V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7.

Tabuľka 4

# Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou

________________________________+) počas _____________++)

| Druh strojov a zariadení | Počet |
| --- | --- |

Poznámka:

( )   Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.

(()  V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a čas podľa § 1 ods. 7.

Tabuľka 5

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou

_____________________________+) počas _______________++)

| Druh materiálu | Merná jednotka | Množstvo |
| --- | --- | --- |

Poznámka:

( )    Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy.

(( )    V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a čas podľa § 1 ods. 7.

Tabuľka 6

# Povodňou postihnuté obce na území

_______________________________+) počas _______________++)

| Názov obce | Rozsah zaplaveného územia (ha) |
| --- | --- |
|  | Intravilán | Poľnohospodárska pôda | Lesná pôda | Spolu |
| Spolu |  |  |  |  |

Poznámka:

( )    Názov obvodu alebo kraja.

(( )   V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7.

Tabuľka 7

Následky spôsobené povodňou na území obce________________+)

dňa: __________ so stavom k ______ hodine

počas____________++)

| Následky spôsobené povodňou |  | Počet alebo dĺžka |
| --- | --- | --- |
| Postihnutí obyvatelia | celkom |  |
| z toho | osoby bez prístrešia | celkom |  |
|  |  | z toho deti |  |
|  | evakuované osoby |  |
|  | zachránené osoby |  |
|  | zranené osoby |  |
|  | usmrtené osoby |  |
|  | nezvestné osoby |  |
| Zaplavené bytové budovy | celkom |  |
| z toho | bytové domy |  |
|  | rodinné domy |  |
|  | ostatné budovy na bývanie |  |
| Zaplavené nebytové budovy | celkom |  |
| z toho | priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá |  |
|  | poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale |  |
|  | kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami |  |
|  | nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia |  |
|  | ostatné nebytové budovy |  |
| Poškodené inžinierske stavby | celkom |  |
| z toho | železničné, lanové a iné dráhy |  |
|  | diaľnice a rýchlostné komunikácie (m) |  |
|  | cesty I. triedy (m) |  |
|  | cesty II. triedy a cesty III. triedy (m) |  |
|  | miestne a účelové komunikácie (m) |  |
|  | lesná dopravná sieť (m) |  |
|  | chodníky (m) |  |
|  | mosty |  |
|  | diaľkové ropovody a plynovody |  |
|  | miestne rozvody plynu |  |
|  | diaľkové a miestne rozvody vody |  |
|  | diaľkové a miestne rozvody pary |  |
|  | vodné zdroje a úpravne vody |  |
|  | kanalizácie a čistiarne odpadových vôd |  |
|  | diaľkové a miestne rozvody elektriny |  |
|  | lesné sklady |  |
|  | ostatné inžinierske stavby |  |
| Evakuované hospodárske zvieratá |  |
| Evakuovaná hydina a drobné zvieratá |  |
| Uhynuté hospodárske zvieratá |  |
| Uhynutá hydina a drobné zvieratá |  |
| Hmotnosť evakuovaného materiálu (t) |  |
| Zaplavené dopravné prostriedky |  |
| Odplavené drevo |  |

Poznámka:

( )    Názov obce.

(( )   V priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 1 ods. 7.

Dňa: .....................	Vypracoval: ...................................	Schválil: ..............................................

# Text boxes

ObEC   RUDNO